# NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ KŘESLA OKLAHOMA

Křeslo je vybaveno plynovým pístem ovládaným pákou umístěnou vpravo pod sedákem. Překlopením páky směrem nahoru se píst uvolní a lze jím pohybovat v celé jeho délce. Uvolněním páky do původní polohy se píst aretuje.

Druhá páka umístěná vlevo pod sedákem slouží k nastavení úhlu opěráku a sedáku současně. Překlopením páky směrem nahoru dojde k uvolnění opěráku, ale až po kontaktu opěráku se zády uživatele (systém antishock). Po překlopení páky zpět do původní polohy se opěrák aretuje v nejbližší poloze.

Na zadní části opěráku naleznete kruhový ovládací prvek, kterým lze nastavit vysunutí bederní podpěry. Otáčením vlevo se bederní podpěra vysouvá a naopak. Bederní podpěru lze ručně nastavit i výškově.

Křeslo je vybaveno výškově nastavitelnými područkami. Područka lze výškově nastavit po odjištění ovládacího prvku umístěného na čelní straně područky. Po nastavení požadované polohy ovládací prvek uvolníme a područka se aretuje v nejbližší poloze.

Nastavení síly protiváhy docílíme otáčením šroubu pod sedákem - utahováním zvyšujeme sílu povolováním ji snižujeme.

# Pokyny k údržbě

Údržba čalounu se provádí setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.

Údržba síťoviny se provádí kartáčováním vodorovnými tahy jemným kartáčem.

Doporučuje se každé 3 měsíce zkontrolovat dotažení všech šroubů.

Křeslo je určeno k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta je 60 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce nahrazuje vadné části nikoliv celá křesla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- Dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)

- Přírodní katastrofou

- Chybnou montáží

- Nedbalým používáním

- Nedodržením pokynů údržby

# POTAH: látka, síťovina

# Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

Antares a.s.